### Универсальное реле

#### РН-16ТM

Рисунок 1

1 – зеленый светодиод включения нагрузки;

2 – зеленый/ красный светодиод сеть;

3 – фотодиод;

4 - кнопки управления меню:

– вход в меню, ввод параметра;      –  запись, выход из меню;

◄► – перебор.

6 – семисегментный индикатор (дисплей);

7 – зеленые светодиоды индикации установленных режимов реле;

5,8 – контакты для подключения.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальное реле РН-16ТМ (далее по тексту реле) совмещает в себе функции: реле напряжения, фото-реле и реле реального  времени.

Предназначено для:

- включения /отключения нагрузки  согласно установленных пользователем времен включения/отключения;

- отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В/50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети;

- включения /отключения нагрузки согласно, установленных пользователем, уровням освещенности;

В зависимости от установленного режима, на индикатор реле (6) рисунок 1 выводится:

I.  режим Н   -   текущее время в формате часы - мигающая точка - минуты

16 часов 45 минут

II. режим  U   -   напряжение сети  в формате  вольты  с десятичной точкой

221.5 Вольт

III. режим  F   -  буква F - пробел – уровень освещенности

освещенность 35

IV. режим HU  - поочередные показания времени и напряжения, разделенные  чертой

V. режим FU  - поочередные показания освещенности и напряжения, разделенные

чертой

…

Пользователь может задать 2 рабочих набора параметров SP1 и SP2 или стереть любой из них, при необходимости.

Выходные контакты реле РН-16ТМ могут непосредственно коммутировать мощность нагрузки до 3,5 кВт (16А);

- при мощности, превышающей 3,5 кВт (16 А) отключение производится магнитным пускателем соответствующей мощности (МП в комплект поставки не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Номинальное напряжение питания, В | 220 |
| --- | --- |
| Нижний порог напряжения питания, запускающий реле, В | 140 |
| Максимально допустимое напряжение питания, В | 320 |
| Диапазон уставок срабатывания по напряжению, В: нижний порог……………………………………………………… верхний порог…………………………………………………….. | 150 – 210 230 - 320 |
| Точность выставления порогов срабатывания по напряжению, В | 1 |
| Диапазон установок уровня освещенности, люкс | 0 - 175 |
| Погрешность измерения напряжения, В, не более | 1 |
| Коэффициент возврата (гистерезис) по напряжению, В | + 5 |
| Коэффициент возврата (гистерезис) по освещенности, % | 12 |
| Регулируемое время срабатывания реле при повышении/понижении напряжения, с | 0– 9,9 |
| Задержка времени автоматического повторного включения, с | 0– 9,9 |
| Фиксированное время срабатывания по освещенности, с | 12 |
| Погрешность хода часов, с/сутки, не более | 3 |
| Точность выставления временной уставки, мин, не более | 1 |
| Максимальное количество событий за сутки, в том числе: - включений…………………………………………………….. - отключений…………………………………………………… за неделю ………………………………………………………………… | 60 30 30 60х7=420 |
| Запас хода (сохранение установок при потере напряжения питания, не менее) | 1 месяц |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Степень защиты: - реле - клеммника | ІР40 ІР20 |
| Коммутационный ресурс выходных контактов: под нагрузкой 16А, раз, не менее под нагрузкой 5А, раз, не менее | 100 тыс. 1 млн. |
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более | 3,0 |
| Масса, кг, не более | 0,150 |
| Габаритные размеры, мм | 50х88х65 |
| Диапазон рабочих температур, (С | от -10 до +55 |
| Температура хранения, (С | от -20 до +70 |

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Входными контактами «(1-1) – (2-2)» реле включается в сеть 220 В 50 Гц.

Для удобства монтажа входные контакты имеют спаренные клеммы, т. е клеммы 1-1 являются одной точкой присоединения, а клеммы 2-2 – другой. На выходе реле имеет группу перекидных контактов 3 – 4-4 – 5 с общей точкой 4-4.

Нагрузка включается через контакты 4-5.

Контакты 3-4 используются в цепях управления и сигнализации, если это требуется.

Характеристика выходных контактов 3-4-5

|  | Макс. ток при U~250В | Макс. мощн. при замкнутых к-тах | Макс. коммутир мощность | Макс. длит. доп. напр. перем/пост | Макс. ток при Uпост=30В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cosφ = 0,4 Cosφ = 1,0 | 5 А 16 А | 3000 ВА | 2000 ВА | 380/150 В | 5 А |

При срабатывании реле по факту недопустимого повышения/понижения напряжения, нагрузка отключается размыканием ее цепи питания непосредственно через размыкающие контакты 4-5 или размыканием этими же контактами цепи питания катушки магнитного пускателя. После восстановления параметров напряжения  происходит автоматическое включение нагрузки.

При включении/отключении  нагрузки на реле РН-16ТМ горит/гаснет светодиод ВКЛ (1) рисунок 1. Заданный режим работы реле отображают светодиоды F, U, H (7).

Условно установки реле можно разделить на: общие установки и установки параметров.

Общие установки универсального реле PH-16TМ:

- выбор режима работы прибора;

- установка режима работы и набора параметров(1 или 2 – номер

установленного набора);

- изменение набора параметров (1 или 2);

- очистка текущего набора параметров.

Установки параметров:

- просмотр событий (параметров) PH-16TМ;

-  меню установки событий (параметров) PH-16TМ;

-  текущее время;

- время включения PH-16TМ;

- время отключения PH-16TМ;

- установка дня недели;

- меню установок порогов напряжения;

- верхний порог напряжения;

- нижний порог напряжения;

- задержка отключения нагрузки по верхнему порогу напряжения;

- задержка отключения нагрузки по нижнему порогу напряжения;

- задержка включения PH-16TМ;

- порог освещенности.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Отключение по качеству сетевого напряжения не меняет режим работы по временной программе. Включение нагрузки происходит после восстановления параметров напряжения  с учетом наступившего события по временной программе. При исчезновении сетевого напряжения, установка параметров сохраняется на время, не менее 1 месяца. При этом выходные контакты возвращаются в исходное состояние, соответствующее обесточенному реле.

Например, прибор запрограммирован на все дни недели таким образом, что последнее включение происходит в 22.00 каждого дня, а следующее отключение происходит в 08.00 следующего дня. Предположим, что напряжение исчезло в понедельник в 22.30 (прибор находился в режиме включения нагрузки), а появилось в 06.00 в среду. При этом, после исчезновения напряжения контакты 4-5 разомкнутся и замкнутся контакты 3-4. После появления напряжения, согласно последней команде, произойдет включение нагрузки, которая будет отключена в 08.00. Если для среды выбран другой алгоритм включений/отключений, то выходные контакты таймера  примут состояние, соответствующее последней команде до исчезновения напряжения и будут находиться в таком состоянии до ближайшей по времени команды среды.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подготовка к работе предусматривает программирование: реального времени с установкой  дня недели и времени суток; времени включения/отключения, с учетом дня недели; порогов срабатывания при повышении/понижении напряжения; задержек на отключение по верхнему/нижнему порогам напряжения; задержку на включение;  уровня освещенности.

Если в установках есть прочерк «_» то событие (значение) не установлено.

При установке временных режимов работы  реле задаются:

- время включения,               - время отключения,             - текущее время

где 01 – номер события (включения/отключения);

х – дни недели, возможно задать 1 ( 7;  А – все дни; b – будни (1 ( 5); с – вы-ходные (6,7)

Подать напряжение на таймер – подключить входные клеммы «1-1 – 2-2» к сети.

Внимание! Подключение к сети производится с соблюдением правил безопасности при снятом сетевом напряжении.

Каждому режиму соответствует определенный набор пунктов меню индикации на индикаторе (6), просмотреть которые можно нажав        и перебирая пункты ►.

| Режим | Меню индикации |
| --- | --- |
| Н |  |
| U |  |
| F |  |
| HU |  |
| FU |  |

Помните, что количество событий в режиме Н не может превышать 60: 30 включений и 30 отключений. Количество включений и отключений может не совпадать.

Примечание. Для установки времени все цифры, в том числе, «0» должны быть установлены.  Например: время 7.35 утра устанавливается как «07.35», а 7.35 вечера как «19.35». Неустановленное время отображается в виде «_ _ _ _».

После установки (программирования) необходимых параметров прибора, подключить нагрузку.

Внимание! Подключение нагрузки производить с соблюдением техники безопасности при снятом сетевом напряжении.

Последовательность действий, которые необходимо произвести для программирования реле, приведены в таблице.

(устанавливаемые значения событий приведены произвольно)

| Шаги | Действия | Кнопка | Индикация | Кнопка | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Выбор режима работы прибора: |  |  |  |
| 1 | Нажать, войти в меню |  |  |  |  |  |
| 2 | Нажать |  |  |  |  |  |
| 3 | Нажать, удерживать, отпустить после выбора режима |  | (мигающая точка) | ◄ ► | Выбрать нужный режим |  |
| 4 | Нажать |  |  |  | выйти из меню (нажать два раза) |  |
| II Установка порогов напряжения и задержек включения и отключения |
| Выполнить действия 1-4 пункта I (выбрать режим работы). |
| 1 | Нажать, войти в меню |  |  |  |  |  |
| 2 | Перебирать, найти | ◄ ► |  |  |  |  |
| 3 | Нажать, выб-рать верхний порог |  |  |  |  |  |
| 4 | Нажать, удерживать, отпустить после выбо-ра значения |  | _ (мигающая точка) | ◄ ► | Выбрать значение верхнего по-рога в преде-лах 230-320 | (мигающая точка) |
| 5 | Нажать (записать выбранное значение) |  |  |  |  |  |
| 6 | Выбрать нижний порог | ◄ ► |  |  |  |  |
| 7 | Нажать, удерживать, отпустить после выбо-ра значения |  | (мигающая точка) | ◄ ► | Выбрать значение нижнего по-рога в преде-лах 150-210 | (мигающая точка) |
| 8 | Нажать (записать выбранное значение) |  |  | ◄ ► | Нажать (калибровка текущего напряжения) | Изменять не рекомендуется! |
| Данная функция позволяет произвести точную настройку под конкретную сеть. Если есть необходимость изменить значение калибровочного напряжения, включите в сеть вольтметр и выставите показания прибора по вольтметру. |
| 9 | Нажать, удерживать, отпустить после выбо-ра значения |  | (мигающая точка) | ◄ ► | Установить значение напряжения |  |
| 10 | Нажать (записать выбранное значение) |  |  |  |  |  |
| Внимание! Значение задержек включения и отключения нагрузки задаются в деся-тых долях секунды, т.е. справа от точки значение 10 соответствует 1 секунде и т.д. |
| 11 | Выбрать dH.10 | ◄ ► | (мигающая точка) | (задержка отключения нагрузки по верхнему порогу) |
| 12 | Нажать, удерживать, отпустить после выбо-ра значения |  | (мигающая точка) | ◄ ► | Установить значение | (мигающая точка) |
| 13 | Нажать (записать выбранное значение) |  |  |  |  |  |
| 14 | Выбрать dL.90 | ◄ ► | (мигающая точка) | (задержка отключения нагрузки по нижнему порогу) |
| 15 | Нажать, удерживать, отпустить после выбо-ра значения |  | (мигающая точка) | ◄ ► | Установить значение | (мигающая точка) |
| 16 | Нажать (записать выбранное значение) |  | (мигающая точка) |  |  |  |
| 17 | Выбрать dE.50 | ◄ ► | (мигающая точка) | (задержка включения нагрузки) |
| 18 | Нажать, удерживать, отпустить после выбо-ра значения |  | (мигающая точка) | ◄ ► | Установить значение | (мигающая точка) |
| 19 | Нажать (записать выбранное значение) |  | (мигающая точка) |  | Нажать, выйти из меню |  |
| III Установка текущего времени |
| Выполнить действия 1-4 пункта I (выбрать режим работы). |
| 1 | Нажать, войти в меню |  |  |  |  |  |
| 2 | Листать, найти | ◄ ► |  |  |  |  |
| 3 | Нажать, войти в меню |  |  |  |  |  |
| 4 | Нажать, войти в меню |  |  | ◄ ► | Установить значение от 1 до 7, соответ-ствующее те-кущему дню недели |  |
| 5 | Нажать, войти в меню Установка текущего часа |  | (мигающая позиция десятков часов) | ◄ ► | Установить значение от 0 до 2, соответ-ствующее те-кущему времени |  |
| 6 | Нажать Установка текущего часа |  | (мигающая позиция единиц часов) | ◄ ► | Установить значение от 0 до 9, соответ-ствующее те-кущему времени |  |
| 7 | Нажать Установка текущих минут |  | (мигающая позиция десятков минут) | ◄ ► | Установить значение от 0 до 5, соответ-ствующее те-кущему времени |  |
| 8 | Нажать Установка текущих минут |  | (мигающая позиция единиц минут) | ◄ ► | Установить значение от 0 до 9, соответ-ствующее те-кущему времени |  |
| 9 | Нажать Выйти из ме-ню, если вре-мя установ-лено |  |  |  |  |  |
| IV Установка временных режимов работы |
| 1 | Действия 1-3 пункта III |  |  |  |  |
| 2 | Выбрать Е01. | ◄ ► |  |  |  |  |
| 3 | Нажать Выбрать |  |  | ◄ ► | Установка дня недели (1-7, А, b, c, _) |  |
| 4 | Выбрать, время включения |  |  | Действия 5-8 пункта III |  |
| 5 | Выйти из ме-ню |  |  | ◄ ► | Выбор сле-дующего включения (при необходи-мости) |  |
| Для установки времени следующих включений реле, произвести действия 2-5 пункта IV. |
| 6 | Выбрать d01. | ◄ ► |  |  |  |  |
| 7 | Действия 3-5 пункта IV |  |  | Выйти из ме-ню |  |
| V Установка порога освещенности |
| Выполнить действия 1-4 пункта I (выбрать режим работы). |
| 1 | Нажать, войти в меню |  |  |  |  |  |
| 2 | Листать, найти | ◄ ► |  |  |  |  |
| 3 | Нажать, удерживать, отпустить после выбо-ра значения |  | (мигающая точка) | ◄ ► | Установить значение в пределах 0-175 | (мигающая точка) |
| 4 | Нажать (калибровка сигнала осве-щенности) | ◄ ► | Изменять не рекомендует-ся! |  |  |  |
| Данная функция позволяет произвести точную настройку. Если необходимо откалибровать сигнал освещенности, включите в сеть люксметр, направиьте его на равномерно освещенную стенку, убедитесь в отсутствии посторонних теней, выставить показания прибора по люксметру, согласно действию 3 пункта V. |
| VI Просмотр временных параметров |
| Выполнить действия 1-4 пункта I (выбрать режим работы). |
| 1 | Нажать, войти в меню |  |  |  |  |  |
| 2 | Листать, найти | ◄ ► |  |  |  |  |
| 3 | Нажать, войти в меню |  |  | Автоматический просмотр параметров, и выход в режим индикации |
| VII Изменение набора параметров |
| 1 | Нажать, войти в меню |  |  |  |  |  |
| 2 | Нажать |  |  |  |  |  |
| 3 | Листать, найти | ◄ ► |  |  |  |  |
| 4 | Нажать, удерживать, отпустить после выбо-ра значения |  | (мигающая точка) | ◄ ► | Нажать 5 раз для изменения значения | (мигающая точка) |
| 5 | Выйти из ме-ню |  |  |  |  |  |
| VIII Очистка текущего набора параметров |
| 1 | Действия 1-3 пункта VII |  |  |  |  |
| 2 | Нажать, удерживать, отпустить после уста-новки сброса |  | (мигающая точка) | ► | Нажать 5 раз для установки сброса |  |
| 3 | Выйти из ме-ню |  |  |  |  |  |

Внимание! Нумерация установок не нарушается, поэтому при просмотре на индикаторе высвечиваются последовательно как введенные так и удаленные события.

Для удобства программирования таймера в режиме Н можно  заранее составить план работы вашей нагрузки в виде таблицы:

| № события | № включения | Включение | № отключения | Отключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Схема включения

# Text boxes

Реле обеспечивает работу в 3-х основных режимах (I – III)  и

2-х смешанных (IV – V):

I.    Н – недельный таймер;

II.   U – реле напряжения;

III.  F – фото-реле;

IV. HU – недельный таймер с контролем напряжения;

V.  FU – фото-реле с контролем напряжения.

NEW

16.45

221.5

F  35

- - - -

- - - -

221.5

16.45

- - - -

- - - -

221.5

F  35

H-PA

SCAN

SP   1

SP   1

U-PA

F-PA

H-PA

SP   1

SP   1

SCAN

U-PA

F-PA

U-PA

P.=

SP   1

P=

SP   1

SP   1

P.=  U

P.=  H

P.=  F

P.=  HU

P.=  FU

P=   Н

Н_ _ _

SP   1

U – PA

Н._ _ _

Н.240

Н240

F 127

L_ _ _

L._ _ _

L.205

L205

221.5

221.5

dH.10

dH.10

dH.15

dH.15

dL.90

dL.95

dL.95

dL.95

dE.50

dE.50

dE.55

dE.55

SP   1

Н – PA

CLOC

dAY._

dAY.1

_ _. _ _

1 _. _ _

1 _. _ _

1 5. _ _

1 5. _ _

1 5. 2 _

1 5. 2 _

1 5. 2 5

CLOC

CLOC

Е01._

dAY._

dAY.3

1 0. 2 5

_ _. _ _

Е01.3

Е02._

d01._

F-PA

L. _ _ _

L. 55

SP   1

SCAn

CLOC

SP   1

SЕ  1

SЕ.1

SЕ.2

P= _ _

CL 1

CL.1

CL.1с

CL   1

SЕ   1

SP   1

P = __

Е01.х

d01.х

SCAN

H-PA

U-PA

CLOC

Е01.х

d01.х

DAY_х

Н_ _ _

L_ _ _

dН._

dL._

dЕ._

L_ _ _

CLOC

SP   1