## Измеритель сопротивления изоляции AR915

| тел.(495)989-22-74 www.mtd-proekt.ru Измеритель сопротивления изоляции AR915 представляет собой портативный контрольно-измерительный прибор для проверки сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений. Измерение сопротивления изоляции и напряжения; Несколько пределов измерения сопротивления с автоматическим переключением; Звуковая и визуальная индикация подачи испытательного напряжения на выходные клеммы; Автоматическое отключение испытательного напряжения и прибора; Индикация выхода за верхний предел диапазона измерения; Режим измерения в течение заданного времени; Подсветка дисплея; В комплекте: измерительные щупы, зажимы типа «крокодил»; Упаковка: пластиковый чемодан. Основные технические характеристики: Параметры Значение Частота выборки 0,5…10Гц Защита от перегрузки ~1200В/10с; ~720В/10с Выдерживаемое напряжение ~8320В/5с Выдерживаемое сопротивление изоляции ≥1000МΩ/=1000В Питание =9В (6х1,5В АА) Потребляемый ток (макс.) 800мА Время непрерывной работы 10 часов Условия эксплуатации: Температура; Влажность. 0…40°С; ≤ 85%RH. Размеры, мм 165х140х80 Вес (без батарей и щупов) 575г Измерение сопротивления изоляции: Номинальное напряжение 500В 1000В 2500В Диапазон измерения сопротивления 0…99,9МΩ 100…999МΩ 0…99,9МΩ 100…999МΩ 1,00…1,99ГΩ 0…99,9МΩ 100…999МΩ 1,00…9,99ГΩ 10,0…99,9ГΩ Напряжение холостого хода =500В +30% -0% =1000В +20% -0% =2500В +20% -0% Номинальный ток 1…1,2мА 1…1,2мА 1…1,2мА Ток короткого замыкания 1,3мА 1,3мА 1,3мА Точность ±5% ±3% (0…99,9МΩ) ±20% (от 100ГΩ) ±5% ±3% (0…99,9МΩ) ±20% (от 100ГΩ) ±5% ±3% (0…99,9МΩ) ±20% (от 100ГΩ) Измерение напряжения: Диапазон измерения напряжения =30…600В ~30…600В (50/60Гц) Разрешение 1В Точность ±2%, ±3% |  |
| --- | --- |

тел.(495)989-22-74

www.mtd-proekt.ru