ГСП11ВЕх, ЖСП11ВЕх, РСП11ВЕх, НСП11ВЕх

т

мощность ИС, Вт напряжение, В частота, Гц степень защиты

климат. исполнение

100,  125,  150,  200,  250,  300,  500

220

50

IР65

У1, ХЛ1

ТУ У 3.62-00214263-040-97

НАЗНАЧЕНИЕ: Взрывобезопасный светильник уровня защиты 1Ех предназначен  для общего  освещения взрывоопасных  зон классов  1, 2 и пожароопасных  зон классов  П-I, П-II в соответствии с маркировкой  по взрывозащите, а также допускается  его применение  в зонах  21, 22 при условии соблюдения  требований НПАОП 40.1.1.32-01, ПУЭ и других нормативных документов  в помещениях  и наружных установках в нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой,  химической, цементной,  деревообрабатывающей и других отраслей промышленности.

Светильник устойчив к работе  в условиях холодного  и умеренного  климата при воздействии  повышенной

влажности до 98%  при температуре  от -600С до +400С.

Температура  окружающей  среды  при эксплуатации от -400С до +400С (У1, ХЛ1).

КОНСТРУКЦИЯ: Корпусные детали из алюминиевого  сплава.  Светопропускающий защитный колпак из термостойкого  стекла,  защищён  стальной сеткой. Для модификаций  -411, -511, -611 отражатель  из листовой стали. Аппаратура  управления  в ГСП, ЖСП, РСП - встроенная.  Все исполнения с двумя сальниковыми вводами для электрокабеля.

Класс защиты от поражения  электрическим  током I по ГОСТ 12.2.007.0

ИСТОЧНИКИ СВЕТА: Газоразрядные лампы: металлогалогенная типа ДРИ-250 (Лисма); натриевые  типа ДНаТ-100, ДНаТ-150 (Полтавский ЗГРЛ, Лисма); ртутные типа ДРЛ-125, ДРЛ-250 (Полтавский ЗГРЛ, Лисма). Лампы накаливания  150, 200, 300, 500Вт. Цоколь - см. таблицу. А также другие лампы с аналогичными электрическими параметрами  и габаритными размерами.

МОНТАЖ: Крепится на вертикальный,  горизонтальный  монтажный профиль  или горизонтальную  монтажную трубу.

Рекомендуемая высота установки: 5...8м.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:  Светильник. Лампа по отдельному  заказу.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- индивидуальная  компенсация  реактивной  мощности дает высокий коэффициент мощности, не менее  0,85;

- два сальниковых  ввода дают возможность  транзитного  электроподключения в линию трех фаз  групповой сети

напряжением  380/220В без  дополнительных расходов  на кабельную  и электротехническую  инсталляцию;

- ввод проводов  во взрывонепроницаемую  оболочку  выполнен методом  заливки компаундом  в стальной резьбовой

втулке и ввинчен в корпус, что обеспечивает  сохранение  параметров  взрывной щели в течении всего срока  службы;

- коррозиестойкие материалы  корпусных деталей  (алюминиевый сплав и лакокрасочное покрытие) обеспечивают

длительный срок службы;

- высокая  степень защиты источника света и аппаратуры  управления  позволяет  сохранять  стабильные  электрические

и светотехнические  параметры  на протяжении  всего срока  эксплуатации;

- сертифицированы на соответствия  требованиям  ГОСТов по взрывозащите. Имеются Разрешения на применение  на

территории  Украины, Российской  Федерации  и Республики Беларусь.

ГСП11ВЕх, ЖСП11ВЕх, РСП11ВЕх, НСП11ВЕх

-412,

-512,

-612

-411,

-511,

-611

32	www.vatra.te.ua

Корпорация «ВАТРА»

| ГСП11ВЕх, | ЖСП11ВЕх, РСП11ВЕх, | НСП11ВЕх |
| --- | --- | --- |
| www.vatra.te.ua |  | Корпорация «ВАТРА» |

H

+0,6

+0,6

D

расшифровка модификации

способы крепления

| Тип светильника | Напряж., В | Степень защ иты | Уровень и вид взрывозащ иты | ИС | Цоколь | тип КСС | КПД, % | Соs | Габариты, DxH, мм | Масса, кг* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГСП11ВЕх-250-411 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | MHL | E40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 20 |
| ГСП11ВЕх-250-412 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | MHL | E40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 18 |
| ЖСП11ВЕх-100-611 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT6 | SL | E40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 19 |
| ЖСП11ВЕх-100-612 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT6 | SL | E40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 17 |
| ЖСП11ВЕх-150-411 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | SL | E40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 20 |
| ЖСП11ВЕх-150-412 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | SL | E40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 18 |
| РСП11ВЕх-125-511 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT5 | QL | E27 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 18,5 |
| РСП11ВЕх-125-512 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT5 | QL | E27 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 16 |
| РСП11ВЕх-250-411 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | QL | E40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 20,7 |
| РСП11ВЕх-250-412 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | QL | E40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 18,2 |
| НСП11ВЕх-150-611 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT6 | IncL | E27 | Г | 55 | - | 570х590 | 16,3 |
| НСП11ВЕх-150-612 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT6 | IncL | E27 | М | 65 | - | 295х580 | 14,3 |
| НСП11ВЕх-200-511 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT5 | IncL | E27 | Г | 55 | - | 570х590 | 16,3 |
| НСП11ВЕх-200-512 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT5 | IncL | E27 | М | 65 | - | 295х580 | 14,3 |
| НСП11ВЕх-300/500-411 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | IncL | E40 | Г | 55 | - | 570х590 | 16,3 |
| НСП11ВЕх-300/500-412 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | IncL | E40 | М | 65 | - | 295х580 | 14,3 |

* отклонение массы ±10%

www.vatra.te.ua

Корпорация «ВАТРА» 	33

# Text boxes

15±0,3

+0,6

15±0,3