ЛСП11, НСП11

т

мощность ИС, Вт напряжение, В частота, Гц степень защиты

климат. исполнение

20,  32,  100,  200

220

50

IР52

У3, ХЛ3, Т3

ТУ У 3.62-00214267-044-97

НАЗНАЧЕНИЕ: Для общего  освещения  запыленных  промышленных и вспомогательных  помещений.

Температура  окружающей  среды  при эксплуатации НСП: от -400С до +400С, ЛСП: от -100С до +400С.

КОНСТРУКЦИЯ: Корпусные детали из стального  проката  (модификации  -214, -314, -614), или полипропилена (модификации  -414), или фенопласта (модификация  -714). Светопропускающий защитный колпак из силикатного прозрачного  стекла.  По отдельному  заказу  защитная  сетка.  Модификации -214, -314, -414, -614 с одним сальниковым вводом  для электрокабеля, модификация  -714 - с двумя.

Класс защиты от поражения  электрическим  током I (модификация  -414 - II) по ГОСТ 12.2.007.0

ИСТОЧНИКИ СВЕТА: Энергоэкономные с встроенным  ЭПРА компактные люминесцентные  лампы 1-ESL-019-Е27-32

spiral,  1-ESL-020-Е27-32 spiral (Maxus), 10YSP32 E27, 10SSP32  E27, 10WSP32 E27 (Wolta), R7SW20 ECD-6U,

R7SV20 ECD-6U, Z7NW20 ECL spiral,  ZNV20 ECL spiral (Ecola). Лампы накаливания  100, 200Вт. Цоколь - Е27. А также

другие лампы с аналогичными электрическими  параметрами  и габаритными размерами.

МОНТАЖ: Крепятся на трубу GЗ/4-В, вертикальный монтажный профиль  или крюк в зависимости  от исполнения.

Рекомендуемая высота установки: 3...6м.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Светильник. Лампа по отдельному  заказу. ПРЕИМУЩЕСТВА:

- применение  в ЛСП энергоэкономных компактных люминесцентных ламп снижает энергопотребление в 5 раз  по

сравнению с лампами накаливания  при сохранении  такого же уровня освещенности;

- материалы  корпусных деталей  и их покрытия атмосферостойкие, не подвергаются  коррозии  и обеспечивают

длительный срок службы;

- наличие в модификации  -714 двух сальниковых  вводов  для электрокабеля дает возможность  транзитного

электроподключения в линию без  дополнительных расходов  на кабельную  и электротехническую  инсталляцию.

ЛСП11, НСП11

614

14	714

ЛСП11, НСП11

www.vatra.te.ua	Корпорация «ВАТРА»

H

-614

-214	-314

-714

D

H

-414

9+0,58

9+0,58

G3/4-B

способы крепления

расшифровка модификации

4- тип КСС - М (равномерная)

| Тип светильника | Напряж., В | Степень защ иты | ИС | Цоколь | тип КСС | КПД, % | Габариты, DxH, мм | Масса, кг* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛСП11-20-214 | 220 | IP52 | cFL | E27 | М | 75 | 180х250 | 1,2 |
| ЛСП11-20-314 | 220 | IP52 | cFL | E27 | М | 75 | 180х270 | 1,2 |
| ЛСП11-20-414 | 220 | IP52 | cFL | E27 | М | 75 | 158х280 | 1,1 |
| ЛСП11-20-714 | 220 | IP52 | cFL | E27 | М | 75 | 158х280 | 1,1 |
| ЛСП11-32-214 | 220 | IP52 | cFL | E27 | М | 75 | 210х320 | 2,2 |
| ЛСП11-32-314 | 220 | IP52 | cFL | E27 | М | 75 | 210х340 | 2,2 |
| ЛСП11-32-414 | 220 | IP52 | cFL | E27 | М | 75 | 185х330 | 1,8 |
| ЛСП11-32-714 | 220 | IP52 | cFL | E27 | М | 75 | 185х330 | 1,8 |
| НСП11-100-214 | 220 | IP52 | IncL | E27 | М | 77 | 180х250 | 1,2 |
| НСП11-100-314 | 220 | IP52 | IncL | E27 | М | 77 | 180х270 | 1,2 |
| НСП11-100-414 | 220 | IP52 | IncL | E27 | М | 77 | 158х280 | 1,1 |
| НСП11-100-614 | 220 | IP52 | IncL | E27 | М | 77 | 175х390 | 2 |
| НСП11-100-714 | 220 | IP52 | IncL | E27 | М | 77 | 158х280 | 1,1 |
| НСП11-200-214 | 220 | IP52 | IncL | E27 | М | 77 | 210х320 | 2,2 |
| НСП11-200-314 | 220 | IP52 | IncL | E27 | М | 77 | 210х340 | 2,2 |
| НСП11-200-414 | 220 | IP52 | IncL | E27 | М | 77 | 185х330 | 1,8 |
| НСП11-200-614 | 220 | IP52 | IncL | E27 | М | 77 | 205х450 | 2,6 |
| НСП11-200-714 | 220 | IP52 | IncL | E27 | М | 77 | 185х330 | 1,8 |

* отклонение массы ±10%

ЛСП11, НСП11 (новинка)

т

мощность ИС, Вт напряжение, В частота, Гц степень защиты

климат. исполнение

23,  27, 100,  200

220

50

IР54

У3.1, У2

ТУ У 3.62-00214267-044-97

НАЗНАЧЕНИЕ: Для общего  освещения  промышленных и вспомогательных  помещений пожароопасных  зон классов П-I, П-II, а также влажных помещений. Светильники ЛСП модификации  -904 и НСП модификации  -901 могут эксплуатироваться  в климатических условиях У1.

Температура  окружающей  среды  при эксплуатации:

для ЛСП c лампой КЛБ23/ТБ-Е27 Люммакс: от -100С до +400С;

для ЛСП c лампой MASTER PL Electronic 27W/865: от -150С до +400С;

для НСП: от -400С до +400С.

КОНСТРУКЦИЯ: Корпусные детали из трудногорючего  стеклонаполненного пластика. Светопропускающий защитный колпак из силикатного  прозрачного  стекла.  Крепление колпака  к корпусу резьбовое (резьба  А85 для 23Вт и 100Вт или А100 для 27Вт и 200Вт по ГОСТ 9503-86).  Все исполнения с одним сальниковым  вводом  для электрокабеля.

Класс защиты от поражения  электрическим  током II по ГОСТ 12.2.007.0

ИСТОЧНИКИ СВЕТА: Энергоэкономные с встроенным  ЭПРА компактные люминесцентные  лампы

типа КЛБ23/ТБ-Е27 Люммакс (Газотрон-люкс), MASTER PL Electronic 27W/865 (Philips). Лампы накаливания  100,

200Вт. Цоколь - Е27. А также другие лампы с аналогичными электрическими  параметрами  и габаритными размерами.

МОНТАЖ: Крепятся на крюк или на трубу GЗ/4-В.

Рекомендуемая высота установки: 3...4м.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:  Светильник. Лампа по отдельному  заказу.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- применение  в ЛСП энергоэкономной компактной люминесцентной  лампы снижает энергопотребление в 5 раз  по

сравнению с лампой накаливания  при сохранении  такого же уровня освещенности;

- коррозиестойкие и атмосферостойкие материалы  корпусных деталей  и высокая  степень защиты светильников

обеспечивают  их длительный срок службы, а также позволяют  использовать  во влажных помещениях  и на открытом

пространстве;

- класс защиты II позволяет  использовать  светильник без  заземления;

- резьбовое соединение  защитного  колпака  с корпусом обеспечивает  быструю замену  ламп без  применения каких-

либо инструментов.

ЛСП11, НСП11

ЛСП	НС

Л	СП

ЛСП11, НСП11 (новинка)

www.vatra.te.ua	Корпорация «ВАТРА»

H

D

ЛСП11-23-804

ЛСП11-27-804

НСП11-200-801

ЛСП11-23-904

ЛСП11-27-904

НСП11-200-901

R6	G3/4-B

H

-801/-804

-901/-904

D

НСП11-100-801	НСП11-100-901

способы крепления

расшифровка модификации

8- крепление на крюк

9- крепление на трубу GЗ/4-В

0- степень защиты IP54

тип КСС:

1- Д (косинусная)

4- М (равномерная)

| Тип светильника | Климат. исполнение | Напряж., В | Степень защ иты | ИС | Цоколь | тип КСС | КПД, % | Габариты, DxH, мм | Масса, кг* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛСП11-23-804 | У3.1 | 220 | IP54 | cFL | E27 | М | 80 | 110х325 | 1,02 |
| ЛСП11-23-904 | У3.1 | 220 | IP54 | cFL | E27 | М | 80 | 110х325 | 1,02 |
| ЛСП11-27-804 | У2 | 220 | IP54 | cFL | E27 | М | 80 | 155x310 | 1,6 |
| ЛСП11-27-904 | У2 | 220 | IP54 | cFL | E27 | М | 80 | 155x310 | 1,6 |
| НСП11-100-801 | У2 | 220 | IP54 | IncL | E27 | Д | 65 | 130х240 | 0,7 |
| НСП11-100-901 | У2 | 220 | IP54 | IncL | E27 | Д | 65 | 130х240 | 0,7 |
| НСП11-200-801 | У2 | 220 | IP54 | IncL | E27 | Д | 65 | 155x310 | 1,2 |
| НСП11-200-901 | У2 | 220 | IP54 | IncL | E27 | Д | 65 | 155x310 | 1,2 |

* отклонение массы ±10%

# Text boxes

-4

-

-214

-

14±0,7

14±0,7

П

т

-

СП	  Н Вт	20

4	-