# Насосы серии

КМ быстроразборные

с открытым рабочим колесом

Насосы центробежные серии КМ предназначены для перекачивания жидких компонентов пивных заводов, а также жидких сред в пищевой,  фармацевтической, химической промышленностях и машиностроении. В перекачиваемой жидкости допускается содержание коротковолокнистых и твёрдых неабразивных включений до 20% по массе, размер твёрдых включений до 5мм.

Вид климатического исполнения насоса У3 по ГОСТ 15150-69.

Имеются Санитарно-эпидемиологическое заключение и Сертификат соответствия.

Материал проточной части насоса изготовлен из высокопрочной хромоникелевой стали 12Х18Н10Т, что повышает износоустойчивость насоса.

Электрополировка проточной части увеличивает коррозионную стойкость деталей проточной части и облегчает проведение санитарной обработки.

Открытое рабочее колесо исключает возникновение заторов при перекачивании взвесей и в сочетании с быстроразборным корпусом упрощает очистку проточной части от остатков перекачиваемых сред.

Подсоединение трубопроводов – быстроразъемное резьбовое с ниппелем под сварку или под рукав.

Насосы изготавливаются на базе электродвигателей общепромышленного исполнения, при применении во взрывоопасных помещениях – на базе взрывозащищённых электродвигателей.

Насос КМС 35-32-125 - консольный моноблочный самовсасывающий может осуществлять перекачивание жидкости с высоты (высота самовсасывания 7 метров).

Возможна комплектация насоса КМ 50-32-125 самовсасывающей приставкой для подъема перекачиваемой жидкости с глубины до 7 метров. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев.

Характеристики перекачиваемых компонентов для пивных заводов:

| Наименование компонента | Плотность кг/м3 | Вязкость н.с/см2 | Тем-ра °С |
| --- | --- | --- | --- |
| Затор с разваренным, дробленым зерном (1 кг на 4 л) | 1081 | 40х10-4 | 78 |
| Горячее сусло | 1043 | 8х10-4 | 90 |
| Вода холодная | 1000 | 18х10-4 | 0-2 |
| Вода горячая | 965 | 3,2х10-4 | 90 |
| Моющий щелочной раствор 3% | 1000 | - | 90 |
| Моющий кислотный раствор 3% | 1000 | - | 90 |

| Технические характеристики | КМ32-22-120 | КМ35-32-130 | КМ50-32-125 | КМC 35-32-125 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача номинальная, м3/ч | 2 | 8 | 16 | 5,4 |
| Напор, м | 20 | 20 | 18 | 20 |
| Допускаемый кавитационный запас, м | 4,5 |
| КПД, % | 20 |
| Электропитание, В | 380 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 367х211х247 | 377х211х247 | 400х211х247 | 682х450х235 |
| Масса, кг | 23 | 26 | 30 | 40 |
| Монометрическая высота самовсасывания, м | - | - | - | 7 |

#### Сводная напорная характеристика

## Габаритные установочные чертежи

КМС 35-32-125

КМ 32-22-120, КМ 35-32-130, КМ 50-32-125

| Обозначение | Наименование | Исп. эл/дв. | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D | D1 | L | B | H | l | b | h | d | l1 | b1 | h1 | l2 |
| ЯТИФ.062411.014 | КМ32-22-120 | IM 2081 | 32 | 22 | 367 | 211 | 247 | 90 | 112 | 71 | 7 | 60 | 63 | 147 | 107 |
| ЯТИФ.062411.014-01 | КМ35-32-130 | IM 2081 | 35 | 32 | 377 | 211 | 247 | 100 | 125 | 80 | 10 | 63 | 60 | 147 | 114 |
| ЯТИФ.062411.014-02 | КМ50-32-125 | IM 2081 | 50 | 32 | 400 | 211 | 247 | 100 | 125 | 80 | 10 | 65 | 59 | 147 | 122 |

# Text boxes

Менеджер   Николай Тел: сот. 8(902)47-80-446; em.  29795@mail.ru;  vlad_adonis@mail.ru

Закрытое акционерное общество научно-производственное предприятие  «АДОНИС»