# Фотодатчик OMRON E3S-CD11

Фотодатчик OMRON тип E3S-CD11, сделано в Японии.

Детальное описание товара

| Тип датчика | Отражательный оптический переключатель, осевой |
| --- | --- |
| Дистанция срабатывания | 700 мм (белая бумага 300х300мм) |
| Гистерезис | макс.20% дальности действия |
| Источник света (длина волны) | светодиод инфракрасного свечения (880 нм) |
| Напряжение питания | от 10 до 30В DC, частота пульсации макс. 10% |
| Сила тока | макс. 40мА |
| Переключающий выход | напряжение нагрузки макс. 30В DC, ток нагрузки макс. 100мА (падение напряжения NPN-выход: макс. 1,2В/PNP-выход: макс. 2,0В) открытый коллектор (переключается NPN/PNP), срабатывание при затемнении/просветлении (переключается) |
| Защита схемы | защита от неправильной полярности, выход с защитой от коротких замыканий, защита от взаимовлияния |
| Время срабатывания | Время включения/выключения: макс. 1 мс соответственно |
| Настройка светочувствительности | 2-ходовое установочное звено с индикацией |
| Невосприимчивость к постороннему свету | (на линзе чувствительного элемента) лампа накаливания: макс. 5000 люкс/солнечный свет: макс. 10000 люкс |
| Температура окружающей среды | рабочий режим: —25ºС до 55ºС; хранение: —40ºС до70ºС (без образования льда и конденсата) |
| Влажность воздуха | рабочий режим: 35% до 85% относительная влажность воздуха/хранение: 35% до 95% относительная влажность воздуха (без конденсации) |
| Сопротивление изоляции | мин. 20 МΩ при 500В= |
| Испытательное напряжение изоляции | 1000 В АС, 50/60 Гц на 1 минуту |
| Виброустойчивость | 10 до 2000 Гц, двойная амплитуда колебания 1,5 мм или 300 м/с2 на 0,5 часа во всех трех направлениях (X, Y, Z) |
| Ударная прочность | 1000 м/с2 (ок. 100 г) по три раза во все три направления (X, Y, Z) |
| Класс защиты | IP 67 |
| Способ подключения | снабжен проводом (стандартная длина кабеля: 2 м) кабельное соединение (стандартная длина кабеля: 300 мм) |
| Вес ( с упаковкой) | ок. 150г (с кабелем) / ок. 110 г (со штепсельным разъемом М12) |
| Материал: |  |
| корпус | цинковый сплав, отлитый под давлением |
| крышка панели обслуживания | ПЭС |
| объектив | акрил |
| монтажный уголок | нерж. сталь |