Электронасос центробежный, самовсасывающий

КМс 35-32-125

Электронасос применяется для  подъема и перекачивания  различных жидких сред, используемых в пищевой, фармацевтической, химической промышленности, машиностроении(эмульсии, растворы солей, щелочей, кислот малой степени агрессивности, содержащие твердые включения в количестве не более 0,2% по  массе, с размером частиц не более 0,2мм. и кинематической вязкостью - не более 30сСТ.).Перекачиваемые жидкости не должны вызывать коррозию материалов проточной части электронасоса - хромоникелевой стали типа 12Х18Н10Т.

Электронасос  может быть установлен на несколько метров выше уровня питающего резервуара. Высота самовсасывания до 7м. Высота всасывания зависит от сопротивления  всасывающего трубопровода и температуры перекачиваемой  жидкости. Температура  перекачиваемой  жидкости  от+1° С до+40°С. Работа под вакуумом. Плотность перекачиваемых  сред не более 1100кг/м3, вязкость не более 30сСТ. Всасывающий  вход  с встроенным обратным клапаном. Электронасос  не предназначен для перекачивания жидкостей, содержащих абразивные и волокнистые  включения.

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ15150-69.

Не допускается эксплуатация электронасосов во взрывопожароопасных производствах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатели назначения |
| --- |
| Наименование показателя | значение |
| 1. Подача номинальная, м3/ч, (л/с) | 3,6(1)±10% |
| 2. Напор, м | 15 |
| 3.Максимальная высота всасывания при температуре жидкости 45° С, м | 7 |
| 4. КПД электронасоса на номинальном Режиме, % не менее | 20 |
| 5. Внешняя утечка жидкости, м³/ч, не более | 3х10-6 |
| 6. Мощность, потребляемая электронасосом в номинальном режиме, (при p=1000 кг/см3) кВт, не более | 1,5 |
| 7. Номинальная частота вращения рабочего колеса, об/мин | 2900 |
| 8. Параметры энергопитания электронасоса: частота тока, Гц напряжение сети, В | 50 380 |
| 9. Показатели надежности электронасоса: средняя наработка на отказ Т0, ч, не менее; среднее время восстановления Тв, ч, не более; средний ресурс Тр, ч, не менее; | 3000 1 20000 |
| 10. Диаметр отверстия всасывающего патрубка, мм Диаметр отверстия нагнетательного патрубка, мм | 35 32 |
| 11. Габаритные размеры (длина, ширина, высота) мм | 720х235х450 |