# V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# ЛОТ №1: Поставка станка точильно-шлифовального ТШ-2М.25 (ПЦ-750/у) с ременным приводом для выполнения слесарных работ при ремонте подвижного состава АТУ АО «Апатитыэнерго».

1.Общие положения.

Проведение регламентированной закупки на поставку станка точильно-шлифовального для выполнения слесарных работ при ремонте подвижного состава АТУ (согласно п. 3.3. настоящего технического задания) для нужд Акционерного общества «Апатитыэнерго».

2. Место, срок и условия поставки Товаров.

2.1. Поставка осуществляется за счет Поставщика на объект Покупателя: Мурманская область, город Апатиты, ул. Октябрьская, д. 4.

2.2. Сроки поставки товара – в течение 25 календарных дней с даты заключения договора.

3. Объемы поставки Товаров. Планируемая (предельная) цена на поставку Товаров.

3.1. Планируемая цена закупки составляет: 175000 рублей 00 копеек (сто семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) включая НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ.

3.2. Все цены в предложении должны включать стоимость всех сопутствующих работ (услуг), транспортные расходы, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.3. Объемы поставки товаров:

| № | Наименование продукта | Каталожный номер товара | Нормативные требования | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок точильно-шлифовальный ТШ-2М.25 (ПЦ-750/у) с ременным приводом | ТШ-2М.25 (ПЦ-750/у) |  | шт. | 1 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 175 000,00 |

4. Технические требования к товару.

4.1. Станок точильно-шлифовальный

## Технические характеристики

| Наружный диаметр круга | 350 мм |
| --- | --- |
| Высота круга | 40 мм |
| Посадочный диаметр | 127 мм |
| Диаметр изношенного круга | 150 мм |
| Класс неуравновешенности | кл.2 или кл.1 |
| Высота центров кругов от основания | 962 мм |
| Частота вращения вала | 1500 1 мин-1 |
| Максимальная скорость резания | 27,8 м/с |
| Мощность электродвигателя | 2,2 кВт |
| Ток питающей сети переменный трехфазный | 50 Гц 380 В |
| Габаритные размеры станка(ДxШxВ) | 767±5x490±5x1287±5 мм |
| Масса | 140 кг |

## Комплектация

- Станок в сборе;

- шлифовальные круги (350х40х127 2шт., установлены на станке);

- светильник местного освещения;

- защитные экраны (2 шт.);

- агрегат пылеулавливающий ПЦ-750/У (1 шт.), комплект подключения агрегата к станку (рукав vinil 1500мм, Ø 100 мм - 2шт., хомут червячный 90-110 - 4 шт., отводы/выводы - 2 шт.);

- техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации и т.п.) и дополнительные комплектующие в соответствии с договором на поставку.

4.2. Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. Копия документа о качестве - сертификата соответствия товара направляется Поставщиком Покупателю при подаче документов для участия в настоящей закупке.

4.3. Качество поставляемого товара подтверждается наличием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Документы, подтверждающие качество товара, передается при разгрузке товара на территории Заказчика в г. Апатиты.

4.4. Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, не восстановленной.

5. Требования к поставке Товаров.

5.1. Упаковка и маркировка должна соответствовать установленным в РФ стандартом и обеспечивать сохранность оборудования во время транспортировки.

5.2. С товаром Покупателю должны быть переданы Поставщиком счет-фактура (УПД), товарная накладная.

5.3. Отгрузка товара Поставщиком осуществляется автомобильным транспортом в количестве и сроки, согласованные с Покупателем по факсимильной, либо телефонной связи. Цена на товар указана с учетом всех действующих налогов, услуг по погрузке и доставке товара.

Генеральный директор					__________________ И.А. Коляскин

АО «Апатитыэнерго»					«_____» _______________ 2022 г.